GRUPO SCOUT BROWNSEA 624

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO (POE)

“GARANTÍA DE IDONEIDAD DEL AGUA DE CONSUMO EN ACAMPADAS”

| POE-V1-AHS-001 | Versión: 1 | Fecha entrada en vigor: |
| --- | --- | --- |
| FECHA: | REALIZADO: 02-07-2015 | REVISADO: | APROBADO: |
| FIRMA |  |  |  |
| NOMBRE | Manuel Angel Canalejo Raya |  |  |
| CARGO | Padre de Apoyo |  |  |

1.- INTRODUCCIÓN

Se denomina agua potable o agua para el consumo humano, al agua que puede ser consumida sin restricción debido a que no representa un riesgo para la salud. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales.

El agua suele llevar sustancias disueltas y partículas en suspensión (entre ellas microorganismos) y estas normas definen qué tipo de sustancias y microorganismos, y en qué cantidad máxima, pueden estar en el agua para que ésta pueda considerarse potable.

Desde el punto de vista microbiológico, el agua potable debe garantizar:

1. Menos de 200 colonias bacterianas de mesófilos aerobios por mililitro de muestra.
2. Un máximo de dos organismos coliformes totales en 100 mililitros de muestra.
3. No contener organismos coliformes fecales en 100 mililitros de muestra.

Esto se consigue normalmente sometiendo el agua a procesos de desinfección.

El cloro es el desinfectante de agua más comúnmente usado en aplicaciones que varían desde la higienización del agua potable y residual, piscinas y balnearios, hasta el procesado y esterilización de los alimentos.
El cloro presente en el agua se aglutina con las bacterias, dejando solo una parte de la cantidad original (cloro libre) para continuar su acción desinfectante. Si el nivel de cloro libre no es el que corresponde al pH, el agua tendrá un olor y sabor desagradables y el potencial desinfectante del cloro se verá disminuido. El pH del agua potable debe estar entre 6,5 y 8,5.
El cloro libre reacciona con los iones de amoníaco y compuestos orgánicos hasta formar compuestos de cloro que dan como resultado una disminución de su capacidad desinfectante si la comparamos con el cloro libre. 
Los compuestos de cloro junto con las cloraminas forman el cloro combinado. El conjunto de cloro combinado y cloro libre da como resultado el cloro total. Mientras que el cloro libre tiene un potencial desinfectante superior, el cloro combinado tiene una mayor estabilidad y una menor volatilidad.

Cuando el Consejo de Grupo evalúa las distintas áreas de acampada en las que poder desarrollar el Campamento de Verano tiene en especial consideración que estás dispongan de las instalaciones higiénico-sanitarias mínimas, las cuales deben incluir una instalación de suministro de agua potable procedente de la red general de abastecimiento del municipio del que dependa; o en su defecto una instalación propia (con su depósito, conducciones, toma de agua (pozo o manantial) y métodos de potabilización establecidos).

Sin embargo, en precaución ante la eventualidad de que estas instalaciones higiénico-sanitarias de agua de consumo pudieran quedar inoperantes temporalmente, se ha establecido como norma que en todo momento durante el desarrollo del campamento se mantenga en perfecto estado de uso un depósito portátil de agua potabilizada que lleva el Grupo (en adelante Depósito Blanco de 320 litros de capacidad).

2.- OBJETIVOS

- Establecer los procedimientos de control de la calidad del agua de consumo durante el desarrollo del campamento y su registro cuando ésta no proceda de la red general de abastecimiento de agua potable del municipio.

- El objetivo principal es mantener en el agua de consumo :

- Unos niveles de cloro libre entre 0,2 y 0,6 mgr/l ,

- Un pH de entre 6,5 y 8,5.

- Establecer las recomendaciones para una adecuada instalación y mantenimiento del Depósito Blanco de agua del Grupo.

3.- ALCANCE

- De aplicación a cualquier persona que asuma la responsabilidad, delegada por el Jefe de Campamento, para el control de la calidad del agua de consumo durante el campamento,  ya sean Padres de Apoyo o Scouters.

- Que estos procedimientos y recomendaciones puedan ser fácilmente entendidos y puestos en ejecución de forma homogénea y estandarizada por cualquiera que sea la persona en quien delegue el Jefe de Campamento.

- Se aplicará el procedimiento de medición y control de niveles de pH y Cloro Libre tanto al agua de consumo procedente de instalaciones propias del campamento que no procedan de la red general de abastecimiento del municipio como a la del Depósito Blanco de agua del Grupo, registrándose en cada caso.

4.- EQUIPAMIENTO Y MATERIAL NECESARIO.

a.- Recursos humanos:

- El día 0 del campamento el Jefe de Campamento designará la persona o personas que desarrollarán y asumirán la responsabilidad de llevar el control de la calidad del agua de consumo (preferiblemente de entre los miembros del Equipo de Padres de Apoyo).

- Otros miembros del Equipo de Padres de Apoyo como personal sustituto y de apoyo al responsable.

b.- Recursos materiales:

- Depósito de agua del Grupo: Depósito Blanco  de 320 litros totales ( 300 litros de capacidad efectiva).

- Lejía “apta para desinfección del agua para consumo humano”.

- Recipiente calibrado para medir volumen y jeringa de 20 ml.

- Planillas de Registro de los controles realizados (Anexo 1)

- Kit de medición de pH en agua.

- Kit de medición de Cloro Libre en agua.

Especificaciones Medidor de cloro libre digital Hanna Checker Hi 701 :

| Especificaciones | HI 701 - Cloro Libre |
| --- | --- |
| Rango | 0.00 a 2.50 ppm (mg/l) |
| Resolución | 0.01 ppm (mg/l) |
| Precisión | +/- 3% lectura +/- 0.03 ppm (mg/l) @ 25 ºC |
| Lámpara de Luz | LED @ 525 nm |
| Detector de Luz | Fotocélula de silicio |
| Condiciones ambientales | 0 a 50 ºC; HR max. 95% |
| Batería | 1,5 V AAA |
| Auto apagado | Tras 2 minutos de inactividad |
| Dimensiones | 81.5 x 61 x 37.5 mm |
| Peso | 64 g. |
| Método | Standar Method DPD |

El equipo se suministra con:
• 2 cubetas con tapa transparente
• reactivo de cloro libre 
• Pila y manual de instrucciones.

5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

a.- Uso del Depósito Blanco de agua del Grupo.

- El día 0 del campamento:

- Se procederá a la limpieza e higienización del mismo con agua con lejía, aclarando abundantemente con agua.

- Se procurará ubicar el Depósito Blanco en alto, separado del suelo, protegido del sol en zona sombreada y fresca, y cerca de la toma de agua y de las instalaciones dedicadas a cocina.

- Se llenará de agua y se añadirá la cantidad de lejía “apta para desinfección de agua para consumo” que se especifique en el envase de la misma (depende de la concentración de la misma).

A modo de ejemplo se detallan las cantidades  que se aconsejan si se usa la marca   Lejía “Conejo” (Hipoclorito de Sodio 42 gr/litro):

| Volumen de Agua (litros) | Lejía a añadir (1 cc = 1 ml = 20 gotas ) |
| --- | --- |
| 2 | ( = 2 gotas ) |
| 10 | 0,5 cc (= 10 gotas) |
| 200 | 10 cc |
| Depósito Blanco ( 300 ) | 15 cc |
| 500 | 25 cc |
| 1000 | 50 cc |

- El depósito se mantendrá siempre cerrado con su tapadera.

- Tras añadir la lejía se esperará entre 15 y 20 minutos antes de realizar la medición de pH y Cloro Libre.

b.- Procedimiento de medición de Cloro Libre con el dispositivo Hanna Checker Hi 701:

- Se realizará al menos 2 veces al día (una por la mañana y  otra por la tarde) y de forma extra pasados 15 a 20 minutos tras cada vez que se rellene un depósito de agua o se añada lejía al mismo (sea el depósito propio de las instalaciones del Área de acampada o el Depósito Blanco del Grupo).

- La medición se realiza en 4 pasos:
1º. - Poner a cero el Checker con su muestra de agua.
2º. - Añadir el reactivo en polvo o líquido a la muestra de agua.
3º. - Introducir el vial en el Checker.
4º. - Presionar el botón y leer los resultados. ¡Así de sencillo!

- Se procederá a registrar los resultados en la Planilla de Registro correspondiente (Anexo 1).

c.- Procedimiento de medición del pH del agua de consumo.

- Se realizará cada vez que se vaya a realizar una medición de cloro libre al agua de consumo.

- La medición se realiza con el Kit de medición por colorimetría de evaluación visual según escala de colores.

- Se toma una muestra de agua hasta la marca de la cubeta derecha y se añaden 5  gotas del reactivo correspondiente (Rojo Phenol), se tapa, se agita suavemente unos segundos y se lee el resultado por comparación del color al que vira el agua con la escala de color correspondiente al pH.

- Se procederá a registrar los resultados en la Planilla de Registro correspondiente (Anexo 1).

d.- Plan Especial de Contingencia para el agua de consumo:

- En todo momento durante el desarrollo del campamento se mantendrá en las instalaciones dedicadas a almacén de alimentos un depósito de garrafas de agua mineral embotellada para el consumo personal de bebida a razón de un mínimo de 1 litro por acampado (depósito asociado al Menú de Salvaguarda que se recoge en el POE “Garantías Sanitarias en la elaboración y conservación de los alimentos en acampadas”.

6.- ANEXOS

- Anexo 1:  Planilla de Registro de Control de Cloro libre y pH del agua de consumo durante la acampada.